РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАТАРБЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Катарбей, ул. Советская 84                                                                                 тел. 35-145

от 11 января 2018 г.                                    №  01

Об утверждении схемы водоснабжения                                                                                                   и водоотведения на территории                                                                                   Катарбейского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Катарбейского муниципального образования Администрация Катарбейского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Катарбейского муниципального образования.                                                                                                            2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Катарбейского муниципального образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Постановление № 70 от 25.10.2017 г. «Об утверждении схемы водоснабжения

Катарбейского муниципального образования» считать утратившим силу.

Глава Катарбейского

муниципального образования                                                А.А. Криворотов

Приложение № 1 к постановлению

Главы администрации

Катарбейского муниципального образования

от 11 января 2018 г. № 01

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Катарбейского муниципального образования Нижнеудинского муниципального района

Иркутской области

2018 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Катарбейского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Катарбейского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

# 3.1. Географическое положение.

Катарбейское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь составляет 84001,66 га.

На востоке Катарбейское МО граничит с Тулунским районом (Нижнее-Бурбукское МО) на юге и западе с Чеховским муниципальным образованием, на севере с Худоеланским муниципальным образованием. Расстояние от районного центра до села Катарбей - 120 км.

2.1. Климат

Климат на территории Катарбейского МО – резко континентальный, характерной особенностью которого является переувлажнение и резкое колебание температур: от -45С до +35С. Среднегодовое количество осадков – 610 мм. Преобладающее направление ветра – северо-западное; а также юго-восточное.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 7—138 дней. Средняя продолжительность 98 дней. Наиболее теплые дни стоят в июне, июле, что позволяет возделывать среднеспелые и ранние сорта зерновых и зернобобовых культур.

Распределение осадков по территории муниципального образования неравномерно (от 220 до 400 мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле и августе.

Высота снежного покрова изменяется от 25см в низинах и до 40см. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, во второй половине ноября и сходит в начале апреля. Число дней со снежным покровом – 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

По количеству осадков территория муниципального образования входит в зону с преобладанием осадков в летнее - осенний период (вторая половина июля – сентябрь), зимой выпадает незначительное количество осадков. В среднем, за вегетационный период количество осадков достаточно.

В зимний период преобладают ветры северо–западного направления, отличающиеся значительным усилием в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – март, апрель, май, самые тихие – зимние.

## 3.2. Земельные ресурсы.

Наибольшую площадь территории Катарбейского МО занимают леса. Общая площадь лесосечного фонда – (70,727%).

Сельскохозяйственные угодья в ведение поселения составляют 1955,8 га, в том числе: пашни – 1309 га, сенокосные угодья – 323,4 га, пастбища – 323,4 га.

Территория поселения обладает большими запасами разведанных декоративно-строительных долеритов - более 100 млн. т., фосфоритов – 600 млн. т, марганцевая руда – 2 млн. т. и др.

### 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Сельское хозяйство поселения представлено: КФХ «Уколов В.П.», КФХ «Напрюшкин В.А.», КФХ «Евтющенко А.В.», КФХ «Балыкин Н.М.», ООО «Катарбейское», а также личными подсобными хозяйствами.

Наблюдается тенденция сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Это обусловлено сложностью сбыта производимой продукции, удалённостью поселения от района, отсутствием гарантированного закупа сельхозпродукции, ростом цен на корма.

Планируется развитие фермерских хозяйств.

2.3. Жилой фонд.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Катарбейского МО составил 16,95521 тыс. м² общей площади. На частный жилой фонд приходится 16,95521 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 18,9 чел./га.

Жилищный фонд Катарбейского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 6,7%.

Более 66% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Катарбей. Ветхий фонд д. Миллерова составляет 10,7% общего жилого фонда населенного пункта.

Средняя этажность жилой застройки в Катарбейском МО составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 16,95521 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 2. Распределение жилищного фонда Катарбейского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д.Бородинск |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 24 | 1,2909 |
| д.Миллерова |  | 7 | 7 |  | 2 | 2 |  | 9 | 0,842 |
| д.Орик |  | 57 | 57 |  | 4 | 4 |  | 61 | 3,9072 |
| д.Унгудул |  | 33 | 33 |  | 3 | 3 |  | 36 | 1,6449 |
| д.Ут |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0,09 |
| с.Катарбей |  | 157 | 157 |  | 14 | 14 |  | 171 | 9,18021 |
| Всего |  | 281 | 281 |  | 23 | 23 |  | 304 | 16,95521 |
| % | 0 | 92,4 | 92,4 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 100 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Катарбейского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 20,5 м²/чел., что выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                               – 0%

канализацией                                – 0%

центральным отоплением           – 0%

горячим водоснабжением           – 0%

газоснабжением                           – 0%

газовыми электроплитами          – 0%

ванными и душевыми                 – 0%

телефонами                                 – 50%

мусоропроводами                        – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Катарбейском МО действуют 3 муниципальных общеобразовательных учреждения: СОШ с. Катарбей (численность учащихся на 1.01.2012г - 84 человека), ООШ в д. Орик (численность учащихся на 1.01.2012г 31 - человека) и НОШ в д. Бородинск (численность учащихся на 1.01.2012г - 3 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Большая часть зданий школ имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольное образование представлено 1 детским садом в с. Катарбей. Общая численность детей, посещающих детский сад, - 16 человек.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 6 магазинами ( 2 в с.Катарбей, 2 в д.Орик, 1 в д. Унгудул, 1 в д.Бородинск). Общая торговая площадь составляет 309м². Открытая сеть общественного питания представлена кафе «Уют» в с.Катарбей (общая вместимость 24 посадочных места).

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение в МО представлено муниципальными учреждениями. Самое крупное из низ - амбулатория, расположенная в с. Катарбей. Деревни Унгудул, Орик и Бородинск на своей территории имеют по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа перечисленных зданий ФАПов. Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Территория кладбища в д. Орик занимает 23,7 тыс. м2, в д. Унгудул – 8,2 тыс. м2, в с. Катарбей – 19,1 тыс.м2, в д. Миллерова - 3 тыс.м2, в д. Ут – 2,3 тыс.м2, в д. Бородинск – 7,6 тыс.м2, а также недалеко от д. Бородинск - 11 тыс.м2.

Учреждения культуры и искусства

В Катарбейском МО действуют:

- три сельских клуба (с. Катарбей, д. Орик, д. Бородинск) общей вместимостью на 293 посадочных места:

- библиотека в с. Катарбей на 24462 единицы хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Катарбейского МО нет спортивных сооружений.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в селе Катарбей.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Катарбейского МО отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как детские дошкольные учреждения. В муниципальном образовании отсутствуют учреждения дополнительного образования, стационары, станции скорой помощи, молочная кухня, аптеки, спортивные залы, территории спортивных сооружений, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, поликлиники и амбулатории, клубные учреждения, массовые библиотеки, магазины и отделения связи.

Таблица 3. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012г.

Население 0,827тыс. чел.

| № | Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
|  | Детские учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 80 | 50 | 60 | 75,6 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 189 | 303 | 366 | 193,9 |
| 3 | Учреждения дополн. обр. | место | 18,9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары | койка | 13,47 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 32 | 39 | 213,2 |
| 7 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 0 | 0 | 0 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс. чел | 0,7-0,9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Клубные учреждения** | мест | 80 | 293 | 354 | 442,9 |
| 15 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5-7,5 | 24,462 | 30 | 657,3 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16 | Магазины | м2 на 1 тыс. чел. | м2 торг. площади | 300-340 | 309,0 | 374 | 124,5 |
| 17 | Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| 20 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостиницы | место | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 0,827 тыс. чел. | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 25 | Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

- в расчете на 1000 жителей.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

## 4.1. Водоснабжение и водоотведение

На территории Катарбейского МО водонапорные башни и скважины расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Катарбей, ул. Советская, 46а - скважина, суточный расход воды до 1 тонны;

- с. Катарбей, ул. Советская, 78 (водонапорная башня - школьная).

- д. Унгудул, ул. Первомайская, 61 - водонапорная башня, суточный расход воды до 500 литров.

- д. Орик, ул. Новая, 10 - скважина, суточный расход воды до 200 литров.

- д. Бородинск, ул. Лесная, 11 - скважина, суточный расход воды до 1 тонны.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

## 5. Проектное решение

## 5.1. Водоснабжение

Население Катарбейского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 1,177 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности - 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 252,47 м³/сутки.

Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бородинск | 0,123 | 150 | 1,1 | 1,3 | 26,38 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| д. Миллерова | 0,047 | 150 | 1,1 | 1,3 | 10,08 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| д. Орик | 0,289 | 150 | 1,1 | 1,3 | 61,99 | 3чх1х5 | 54 | 8 | 62 |
| д. Унгудул | 0,087 | 150 | 1,1 | 1,3 | 18,66 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| д. Ут | 0,003 | 150 | 1,1 | 1,3 | 0,64 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 56 |
| с. Катарбей | 0,628 | 150 | 1,1 | 1,3 | 134,71 | 3чх1х5 | 54 | 17 | 71 |
| Итого | 1,177 |  |  |  | 252,47 |  | 324 | 35 | 329 |

Водоснабжение населённых пунктов Катарбейского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевому плану с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 14, общий пожарный и аварийный запасы равны 329м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных) м³ |
| --- | --- |
| д.Бородинск | 2х50 |
| д.Миллерова | 2х50 |
| д.Орик | 2х50 |
| д.Унгудул | 2х50 |
| д.Ут | 2х50 |
| с.Катарбей | 2х50 |
| Всего: | 12х50 |

Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Населенные пункты | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км | Водопровод, км |
| д. Бородинск | 26,38 | 2х50 | 2d=100=0,798 | D=100=2,155 |
| д. Миллерова | 10,08 | 2х50 | 2d=100=0,511 | 2d=100=1,747 |
| д. Орик | 61,99 | 2х50 | 2d=100=0,753 D=100=0,399 | d=100=1,931 |
| д. Унгудул | 18,66 | 2х50 | - | 2d=100=1,496 |
| д. Ут | 0,64 | 2х50 | 2d=100=0,780 | 2d=100=0,750 |
| с. Катарбей | 134,71 | 2х50 | 2d=100=0,798 2d=100=0,932 d=100=1,963 2d=100=0,523 2d=100=0,541 d=100=0,339 | d=100=1,432 d=100=1,287 2d=100=0,567 d=100=1,162 |

Остальные населённые пункты Катарбейского муниципального образования

Водоснабжение остальных населённых пунктов остаётся без изменения, т.е. обеспечение водой от индивидуальных трубчатых колодцев.

Водоотведение.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85 населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Графические материалы