РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

КАТАРБЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

*******************************

с. Катарбей, ул. Советская, 84                                      тел. (395-57) 3-51-45

от  «__» ___ 2016 г. № __                                                 ПРОЕКТ                                                                                                                              «Об утверждении программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Катарбейского

муниципального образования на 2016 - 2020годы и

с перспективой до 2032 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Катарбейского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Катарбейского муниципального образования, Дума  Катарбейского муниципального образования

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катарбейского муниципального образования на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2032 года  (приложение).

- Признать утратившими силу: Решение  Думы Катарбейского муниципального образования № 62 от 17.12.2014 года «Об утверждении муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катарбейского муниципального образования на 2014-2022 годы и на период до 2032 года»

- Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник Катарбейского сельского поселения».

- Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава Катарбейского

муниципального образования                                                                             А.А. Криворотов

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы

Катарбейского 	сельского поселения

от __.___.2016 г. № ____

ПРОГРАММА

Катарбейского муниципального образования - сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Катарбейского муниципального образования -  сельского поселения на 2016 – 2032 годы»

# с. Катарбей

# 2016 год

## Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

1. Паспорт программы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

2.2. Система теплоснабжения.

2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения

2.3. Система водоснабжения.

2.3.1. Характеристика  системы  водоснабжения

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

  - Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1Краткая характеристика МО.

  - Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1.Социально-экономические показатели.

### 3.2.2.Перспективы развития застройки.

3.3Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Катарбейского сельского поселения.

  - Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Катарбейского сельского поселения.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении Катарбейского сельского поселения.

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Катарбейского сельского поселения.

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.

6.1Структура инвестиций.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

1

ВВЕДЕНИЕ

Программа Катарбейского муниципального образования -  сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Катарбейского муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2032 годы» (далее – Программа)  Катарбейского муниципального образования - сельского поселения (далее – МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель программы – обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения, при котором: обеспечивается качество, надёжность и доступность предоставления коммунальных услуг; соблюдается баланс развития коммунальной инфраструктуры развития Катарбейского сельского поселения; поселение содержит коммунальную инфраструктуру за счет собственных средств и средств вышестоящих бюджетов.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Катарбейского МО;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Катарбейского МО.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Катарбейского муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Катарбейского муниципального образования - администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Катарбейского муниципального образования - администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, создание благоприятных условия для жизни населения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Катарбейского муниципального образования - сельского поселения; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Катарбейского муниципального образования - сельского поселения. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения, надежность, и энергоэффективность и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, качество коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год. текущий ремонт водонапорной башни д. Орик – 20 тыс. рублей. 2017год текущий ремонт водонапорной башни с. Катарбей - 25 тыс. рублей 2018год текущий ремонт водонапорной башни д. Унгудул -15 тыс. рублей 2019год текущий ремонт водонапорной башни д. Бородинск – 15 тыс. рублей 2020год текущий ремонт водонапорной башни д. Орик - 250 тыс. рублей 2021-2026 года текущий ремонт водонапорной башни с. Катарбей -500 тыс. рублей 2027-2031 года текущий ремонт водонапорной башни с. Катарбей -500 тыс. рублей 2032 год текущий ремонт водонапорной башни д. Бородинск –200 тыс. рублей Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. в развитии системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - снижение уровня потерь воды; - максимальная автоматизация процессов ВОС; - увеличение срока эксплуатации сооружений. 2. в развитии системы водоотведения: - безопасная утилизация сухих остатков КОС; 3. в развитии системы теплоснабжения: повышение надежности теплоснабжения; |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Общая характеристика коммунальной инфраструктуры МО.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Катарбейского МО составил 16,95521 тыс. м² общей площади. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 16,95521 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 18,9 чел./га.

Жилищный фонд Катарбейского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 6,7%..

Более 66% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Катарбей. Ветхий фонд д. Миллерова составляет 10,7% общего жилого фонда населенного пункта.

Средняя этажность жилой застройки в МО составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 16,95521 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 1. Распределение жилищного фонда Катарбейского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д.Бородинск |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 24 | 1,2909 |
| д.Миллерова |  | 7 | 7 |  | 2 | 2 |  | 9 | 0,842 |
| д.Орик |  | 57 | 57 |  | 4 | 4 |  | 61 | 3,9072 |
| д.Унгудул |  | 33 | 33 |  | 3 | 3 |  | 36 | 1,6449 |
| д.Ут |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 0,09 |
| с.Катарбей |  | 157 | 157 |  | 14 | 14 |  | 171 | 9,18021 |
| Всего |  | 281 | 281 |  | 23 | 23 |  | 304 | 16,95521 |
| % | 0 | 92,4 | 92,4 | 0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 100 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Катарбейского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 20,5 м²/чел., что выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                               – 0%

канализацией                                – 0%

центральным отоплением              – 0%

горячим водоснабжением              – 0%

газоснабжением                             – 0%

газовыми электроплитами             – 0%

ванными и душевыми                   – 0%

телефонами                                 – 50%

мусоропроводами                         – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Основным потребителем коммунальных услуг является население. Кроме того, по электроснабжению в качестве потребителей выступают бюджетные и коммерческие организации.

Услугами по водоснабжению пользуются население,  бюджетные и коммерческие организации пользуются своими источниками водоснабжения.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств бюджета Катарбейского МО.

Коммунальному хозяйству Катарбейского муниципального образования -  сельского поселения присущи следующие основные проблемы:

- Технологические проблемы.

Основные из них это:

- сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепловой энергии).

- Экономические недостатки.

- убыточность существующей системы водоснабжения;

- сверхнормативные расходы на ремонт.

- Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

- не обеспечивается требуемый объём и давление воды в системе водоснабжения  в периоды  наибольшего  расхода;

Система теплоснабжения.

    - 2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения.

В Катарбейском МО - 1 котельная. Жилая 1-2-этажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

Таблица 2. Характеристики котельных.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эл. котельная МКУ СОШ с. Катарбей, ул. Советская, 78б | 0,3 Гкал/час |

## Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на 1 очередь и расчетный срок, по возможности, подключаются к действующей котельной либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

д. Орик - детский сад на 20 мест (0,07 Гкал/час)– на 1 очередь и ФАП (0,02 Гкал/час) - на расчетный срок оборудуются эл. бойлерами.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством) (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий, аналогичных планируемым.

2.3.Система водоснабжения.

2.3.1 Характеристика  системы  водоснабжения

На территории Катарбейского МО водонапорные башни и скважины расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Катарбей, ул. Советская, 46а - скважина, суточный расход воды до 1 тонны;

- с. Катарбей, ул. Советская, 78 (водонапорная башня - школьная).

- д. Унгудул, ул. Первомайская, 61 - водонапорная башня, суточный расход воды до 500 литров.

- д. Орик, ул. Новая, 10 - скважина, суточный расход воды до 200 литров.

- д. Бородинск, ул. Лесная, 11 - скважина, суточный расход воды до 1 тонны.

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

## Проектное решение

Население Катарбейского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 1,177 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности - 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 252,47 м³/сутки.

Таблица 3. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на чел. | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 (Удвоенный по условиям сейсмики) | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бородинск | 0,123 | 150 | 1,1 | 1,3 | 26,38 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| д. Миллерова | 0,047 | 150 | 1,1 | 1,3 | 10,08 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| д. Орик | 0,289 | 150 | 1,1 | 1,3 | 61,99 | 3чх1х5 | 54 | 8 | 62 |
| д. Унгудул | 0,087 | 150 | 1,1 | 1,3 | 18,66 | 3чх1х5 | 54 | 3 | 57 |
| д. Ут | 0,003 | 150 | 1,1 | 1,3 | 0,64 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 56 |
| с. Катарбей | 0,628 | 150 | 1,1 | 1,3 | 134,71 | 3чх1х5 | 54 | 17 | 71 |
| Итого | 1,177 | 150 |  |  | 252,47 |  | 324 | 35 | 329 |

Водоснабжение населённых пунктов Катарбейского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 14, общий пожарный и аварийный запасы равны 329м³.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 4. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м³ |
| --- | --- |
| д.Бородинск | 2х50 |
| д.Миллерова | 2х50 |
| д.Орик | 2х50 |
| д.Унгудул | 2х50 |
| д.Ут | 2х50 |
| с.Катарбей | 2х50 |
| Всего: | 12х50 |

Таблица 5. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км | Водопровод, км |
| д. Бородинск | 26,38 | 2х50 | 2d=100=0,798 | D=100=2,155 |
| д. Миллерова | 10,08 | 2х50 | 2d=100=0,511 | 2d=100=1,747 |
| д. Орик | 61,99 | 2х50 | 2d=100=0,753 D=100=0,399 | d=100=1,931 |
| д. Унгудул | 18,66 | 2х50 | - | 2d=100=1,496 |
| д. Ут | 0,64 | 2х50 | 2d=100=0,780 | 2d=100=0,750 |
| с. Катарбей | 134,71 | 2х50 | 2d=100=0,798 2d=100=0,932 d=100=1,963 2d=100=0,523 2d=100=0,541 d=100=0,339 | d=100=1,432 d=100=1,287 2d=100=0,567 d=100=1,162 |

Объектов строительства канализации в Катарбейском МО нет.

2.4.Система водоотведения.

2.4.1. Характеристика системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения на территории МО населённых пунктах отсутствует.

В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га. Ливневая канализация Катарбейского МО выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

2.5.Система электроснабжения.

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения.

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Катарбейского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Катарбейского МО осуществляется от ПС110/35/10кВ «Катарбей», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таблица 6. Основные данные по существующей подстанции

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Катарбейского МО |
| 1 | Катарбей | 110/35/10 | 2х10 | 5,81 | 1,18 | 1,09 |

На основании данных контрольных замеров на январь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Катарбейского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 1,09МВт. Согласно таблице 18, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС110/35/10кВ «Катарбей» получает питание по воздушной линии 110кВ от ПС110/35/10кВ «Шеберта».

Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи и транспортной инфраструктуры Катарбейского муниципального образования. Инженерная подготовка территории».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Катарбейском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в таблицах 20 и 21.

На первую очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах Катарбейского МО в период до 2022г.

На расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 7. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к настоящему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 1,09 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 2,27 | 1,18 | 108 |
| 3 | Расчетный срок | 3,32 | 1,18+1,05 | 204 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Катарбейском МО на 2032г составит 18758МВтч в год. При численности населения в 1,177тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 15937кВтч на человека в год.

Проектируемое электроснабжение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Катарбейского МО на уровне 2032г предусматривается от ПС110/35/10кВ «Катарбей».

На первую очередь

д. Бородинск – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих  сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Миллерова – запроектированную нагрузку запитать от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Орик – строительство ТП(1х250кВА), ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Унгудул – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Катарбей – строительство ТП(1х1000кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 8.  Нагрузки нового строительства на первую очередь

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2-хусадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во | кВт | кВт | кВт |
| д. Бородинск | 7 | 105 | - | 105 |
| д. Миллерова | 3 | 45 | - | 45 |
| д. Орик | 12 | 180 | 100 | 280 |
| д. Унгудул | 7 | 105 | - | 105 |
| д. Ут | - | - | - | - |
| с. Катарбей | 40 | 600 | 45 | 645 |
| итого | 69 | 1035 | 145 | 1180 |

На расчетный срок

д. Бородинск – строительство ТП(1х160кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Миллерова – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Орик – строительство ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Унгудул – строительство ТП(1х100кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Катарбей – строительство ТП(1х1000кВА), питание предусмотреть от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 9. Нагрузки нового строительства на расчетный срок

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| д. Бородинск | 7 | 105 | 5 | 110 |
| д. Миллерова | 3 | 45 | 15 | 60 |
| д. Орик | 12 | 180 | 50 | 230 |
| д. Унгудул | 4 | 60 | - | 60 |
| д. Ут | - | - | - | - |
| с. Катарбей | 38 | 570 | 20 | 590 |
| итого | 64 | 960 | 90 | 1050 |

Таблица 10.

| Наименование ПС | Система напряжений кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | существ. | проект. | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Катарбей | 110/35/10 | 2х10 | 2х101 | 5,81 | 1,18 | 1,18+0,032 | 2,39 | 1,05+0,032 | 3,47 |
| Примечание. 1. Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок Катарбейского МО. 2. Проектируемая нагрузка Катарбейского МО. |

  - Система обращения с твердыми бытовыми отходами.

2.6 .1. Характеристика системы обращения с твердыми бытовыми отходами.

В Катарбейском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов, вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории образуются отходы производств сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. Сельскохозяйственные отходы также образуются и в личных подворьях жителей, которые содержат скот.

Бытовые отходы и мусор с территории Катарбейского МО вывозятся на 7 несанкционированных свалки, которые требуется ликвидировать за счет выделения территории для пункта сортировки и прессования мусора с дальнейшей транспортировкой на планируемый полигон ТБО.

В Катарбейском МО требуется ликвидация и скотомогильников, санитарно-защитные зоны которых большей частью расположены на землях населенных пунктов д. Бородинск, с. Катарбей, д. Орик. В связи с этим необходимо организовать 2 новых скотомогильника, отвечающих ветеринарно-санитарным правилам «Сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Необходимо разработать Схему санитарной очистки территории Катарбейского МО.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

  - Краткая характеристика МО.

Катарбейское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. Общая площадь составляет 84001,66 га.

На востоке Катарбейское МО граничит с Тулунским районом (Нижнее-Бурбукское МО) на юге и западе с Чеховским муниципальным образованием, на севере с Худоеланским муниципальным образованием. Расстояние от районного центра до села Катарбей - 120 км.

Катарбейское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Катарбейского МО входят земли следующих населенных пунктов:

деревня Бородинск;

деревня Миллерова;

деревня Орик;

деревня Унгудул;

деревня Ут;

село Катарбей.

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 83 951га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 363,475га, что составляет 0,43% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (70,727%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 359,979 или 0,429% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 4352,8м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,6% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 42,27м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Территория зеленых насаждений общего пользования занимает 1,147га.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 7,654га, или 0,0091% земель поселения. Промышленные территории охватывают 0,433га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 1,147га.

Таблица 11. Современное использование территории Катарбейского сельского поселения.

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 354,901 | 0,423 | 4291,4 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 0,467 | 0,001 | 5,6 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 4,611 | 0,005 | 55,76 |
| Итого в пределах жилой застройки | 359,979 | 0,429 | 4352,8 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 2,225 | 0,0027 | 26,9 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,098 | 0,0001 | 1,19 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,714 | 0,0009 | 8,6 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,459 | 0,0005 | 5,55 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 3,496 | 0,0042 | 42,27 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 0,433 | 0,0005 |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов | 7,221 | 0,0086 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 7,654 | 0,0091 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,594 | 0,0007 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,594 | 0,0007 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 12613,554 | 15,025 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 745,31 | 0,888 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 13358,864 | 15,913 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 1,147 | 0,001 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 1,147 | 0,001 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 3949,516 | 4,705 |  |
| Зоны, занятые лесами | 59376,404 | 70,727 |  |
| Зоны территории болот | 6844,891 | 8,153 |  |
| Зоны водных объектов | 40,901 | 0,049 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 70211,712 | 83,634 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 7,554 | 0,009 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 7,554 | 0,009 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 83951 | 100 | 1015126,96 |

Экономика Катарбейского сельского поселения представлена:

- сельским хозяйством и лесозаготовительной деятельностью,

- малым бизнесом и предпринимательством.

.

  - Перспективные показатели развития МО.

    - 3.2.1.Социально-экономические показатели.

Главной проблемой современной экономики является отдаленность крупных промышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри сельского поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами муниципального образования.

За последние 11 лет население Катарбейского МО снизилось на 514 человек и составило численность - 827.

Таким образом, численность населения за анализируемый период снизилась на 38,3%.

Схемой территориального планирования Нижнеудинского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Изменение численности населения Катарбейского МО к концу расчетного срока в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 11).

Таблица 12. Численность населения Катарбейского сельского поселения, человек на конец года.

| № | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бородинск | 78 | 103 | 123 |
| 2 | д. Миллерова | 33 | 41 | 47 |
| 3 | д. Орик | 201 | 249 | 289 |
| 4 | д. Унгудул | 60 | 76 | 87 |
| 5 | д. Ут | 3 | 3 | 3 |
| 6 | с. Катарбей | 452 | 545 | 628 |
|  | Итого | 827 | 1017 | 1177 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 42% относительно 2012г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы, численность жителей Катарбейского МО на 1 очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 1,017 тыс. чел.

На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 1,177 тыс. чел.

Сложившаяся в Катарбейском муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и  женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

### 3.2.2.Перспективы развития застройки.

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения 1 очереди строительства (1,017 тыс. чел.) определен в объеме 21,357 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 21м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 6,7% (1,137 тыс. кв. м). Таким образом, сохранению подлежит 14,97821 тыс. кв. м (88,3%) жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 27.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 6,37879 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На 1 очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на 1 очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре этажности: в 1-2-усадебных жилых домах общей площадью 6,37879 тыс. м².

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на 1 очередь реализации Генерального плана приведено в таблице 28.

Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 29.

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения Катарбейского МО, которая составит 1,017 тыс. чел.

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на 1 очередь. Среди них строительство детского сада в д. Орик, магазина и спортивных площадок, капитальный ремонт Катарбейского детского сада.

Таблица 13. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на 1 очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс.чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | д. Бородинск | д. Миллерова | д. Орик | д. Унгудул | д. Ут | с. Катарбей | Катарбейское МО |
|  | 0,103 | 0,041 | 0,249 | 0,076 | 0,003 | 0,545 | 1,017 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 12 | 5 | 30 | 9 | 0 | 65 | 122 |
| Существующие объекты | 8 | - | 45 | - | - | 250 | 303 |
| Дополнительная потребность | 4 | 5 | - | 9 | 0 | - | 19 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 5,15 | 2,05 | 12,45 | 3,8 | 0,15 | 27,25 | 50,85 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| Дополнительная потребность | 5,15 | 2,05 | 12,45 | 3,8 | 0,15 | - | 23,6 |
| Предложения по размещению |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| Существующие объекты | 5 | - | 7 | 5 | - | 15 | 32 |
| Дополнительная потребность | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 37* порций в сутки/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 3,811 | 1,517 | 9,213 | 2,812 | 0,111 | 20,165 | 37,629 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 3,811 | 1,517 | 9,213 | 2,812 | 0,111 | 20,165 | 37,629 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 6,18 | 2,46 | 14,94 | 4,56 | 0,18 | 32,7 | 61,02 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 6,18 | 2,46 | 14,94 | 4,56 | 0,18 | 32,7 | 61,02 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,0721 | 0,0287 | 0,1743 | 0,0532 | 0,0021 | 0,3815 | 0,7119 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,0721 | 0,0287 | 0,1743 | 0,0532 | 0,0021 | 0,3815 | 0,7119 |
| Предложения по размещению |  |  | 1 площ. |  |  | 1 площ. | 2 площ. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 8 | 3 | 20 | 6 | 0 | 44 | 81 |
| Существующие объекты | 15 | - | 25 | - | - | 253 | 293 |
| Дополнительная потребность | - | 3 | - | 6 | 0 | - | 9 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс. ед. хран./1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, тыс. ед. хранения | 0,4635 | 0,1845 | 1,1205 | 0,342 | 0,0135 | 2,4525 | 4,5765 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 24,462 | 24,462 |
| Дополнительная потребность | 0,4635 | 0,1845 | 1,1205 | 0,342 | 0,0135 | - | 2,124 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 335м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 30,9 | 12,3 | 74,7 | 22,8 | 0,9 | 163,5 | 305,1 |
| Существующие объекты | 51,5 | - | 103 | 51,5 | - | 103 | 309 |
| Дополнительная потребность | - | 12,3 | - | - | 0,9 | 60,5 | 73,7 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  | 80 | 80 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 22 | 41 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| Дополнительная потребность | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | - | 19 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | - | - |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.	Анализ имеющейся проектной и производственной документации по развитию коммунальной инфраструктуры МО.

Решением Думы Катарбейского сельского поселения от 06.11.2013 года № 37 утвержден Генеральный план Катарбейского  МО.

Решением Думы Катарбейского сельского поселения от 06.11.2013 года № 38 утверждены правила землепользования и застройки Катарбейского  МО.

Планы модернизации ряда объектов коммунального хозяйства прописаны в областных  программах и мероприятиях:

-  обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области на 2014 -2018 годы.

-Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области.

-Чистая вода на 2014-2018 года

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории Иркутской области на 2014 -2018г.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения Катарбейского сельского поселения.

Таблица14 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения Катарбейского сельского поселения.

Таблица 15 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | м3 /сут. | 168,17 | 168,17 | 168,17 | 168,17 | 168,17 | 168,17 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | ХВС | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 21,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Катарбейского сельского поселения.

Таблица 16 – Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Катарбейского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км, шт) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | д. Орик |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт водонапорной башни | повышение надежности водоснабжения | 2016 | 12.2020 | 270,0 | 1 шт. | 270,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 2 | с. Катарбей |
| 2.1 | Текущий ремонт водонапорной башни | повышение надежности водоснабжения | 2016 | 2032 | 1025,0 | 1 шт. | 1025,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 3 | д. Унгудул |
| 3.1 | Текущий ремонт водонапорной башни | повышение надежности водоснабжения | 2016 | 2032 | 15,0 | 1 шт. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет, местный бюджет |
| 4 | д. Бородинск |
| 4.1 | Текущий ремонт водонапорной башни | повышение надежности водоснабжения | 2016 | 2032 | 215,0 | 1 шт. | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Областной бюджет, местный бюджет |
|  | ИТОГО по МО | - | - | 1525,0 | - | 1525,0 | 20,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 |  |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства Катарбейского  сельского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 1525,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на строительство  и ремонт водонапорных башен.

Распределение планового объёма инвестиций по сферам коммунального комплекса с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития коммунального хозяйства, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.12.

Таблица 17. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР Катарбейского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | Теплоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Водоснабжение | 20,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 1525,0 |
| 3 | Водоотведение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В результате анализа состояния   коммунального комплекса Катарбейского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПКР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 18. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Катарбейского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Катарбейского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | 1525,0 | 0,0 | 1000,0 | 525,0 | 0,0 |
| 2 | Водоотведение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Теплоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. На территории поселения не имеется местных топливных ресурсов, за исключением дров.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Катарбейского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району и наблюдается отток населения.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

Администрация Катарбейского МО  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 «О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.